## Slide 2
六、中央处理器
谭志虎

## Slide 3: 本章主要内容
CPU的组成和功能
数据通路
指令周期与时序（★★★）
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
MIPS单周期CPU设计
MIPS多周期CPU设计
CPU设计实验

## Slide 4: CPU概述
冯诺依曼计算机
  运算器、控制器
  存储程序、程序控制
  取指令，执行指令
差异性
  ISA，数据通路
  控制器实现方式
  性能、成本
外围设备
HOST
存储器
输入设备
输出设备
CPU
运算器
控制器
BUS

## Slide 5: CPU基本组成
通用寄存器
ALU
状态寄存器
运算器
控制器
地址总线
数据总线
主存
微操作控制信号生成逻辑 操作控制器
指令译码器
指令寄存器
IR
时序产生器
中断逻辑
PC
程序计数器
运算器 数据加工
控制器 程序执行/指令执行
  取指令
    Mem[PC++]  IR
  执行指令
    指令字→控制信号序列
    信号序列→数据通路

## Slide 6: CPU主要功能
取指令并执行指令的部件------CPU
  数据加工: 算术/逻辑运算 运算器
  程序控制: 程序中指令执行顺序控制
  操作控制: 将机器指令翻译成执行部件所需操作控制信号
  时序控制: 控制操作信号的产生时间、持续时间
  异常控制: 异常处理，外设交互
  控制器

## Slide 7: CPU中主要寄存器
PC (Program Counter)------程序计数器 X86：EIP MIPS：PC
IR (Instruction Register)------指令寄存器 [可选]
AR (Address Register)------地址寄存器 MAR [可选]
DR (Data Register)------数据缓冲寄存器 MDR [可选]
AC (Accumulate Count)------累加寄存器 [可选]
PSW (Program Status Word)------程序状态字 [可选]
  X86： EFLAGS MIPS：无

## Slide 8: 操作控制器
取指令，将机器指令译码并生成执行部件所需的控制信号序列 ，控制信号送至各执行部件控点，引起逻辑门开闭，建立正确的数据通路，从而完成指令功能。
  硬布线控制器 (时序逻辑型) (硬件实现)
  微程序控制器 (存储程序型) (软件实现)

## Slide 9: 本章主要内容
CPU的组成和功能
数据通路
指令周期与时序（★★★）
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
MIPS单周期CPU设计
MIPS多周期CPU设计
CPU设计实验

## Slide 10: 数据通路 DataPath
数据通路------执行部件间传送信息的路径 (数据流)
  通路的建立由控制信号控制，受时钟驱动 （控制流）
  不同指令、同一指令在执行的不同阶段的数据通路不同
  分类：共享通路（总线）、专用通路
    指令执行流程、执行效率
    微操作控制信号的时序安排

## Slide 11: 数据通路抽象模型（寄存器传输）
组合逻辑
Func
A
EN
B
EN
CLK
RegAout
RegBin
RegAin
RegBout
Func (A) B
MEM
CLK
ARout
DRin
DR
AR
访存通路
总线
CLK
Aout
Bin
B
A
总线传输
组合逻辑
Func
A
EN
B
EN
CLK
RegBin
RegAout
CLK
Cin
A
B
C
ALU
运算通路
Aout
Bout
时钟频率？

## Slide 12: D触发器定时模型
Data
不关心
新值
时钟触发前输入须稳定一段 建立时间（Setup Time）
时钟触发后输入须稳定一段 保持时间（Hold Time）
时钟触发到输出稳定的时间 触发器延迟 Clk_to_Q
D
Data
Q
Clk
Q
旧值
不关心
Clk-to-Q
Setup
Hold
Clk

## Slide 13: 数据通路与时钟周期
组合逻辑
  时钟周期 > Clk_to_Q + 关键路径时延 + Setup Time
CLK
寄存器
寄存器
…
…
…
…
Clk-to-Q
D
Setup
Hold
数据通路最小时钟周期
关键路径延迟
CLk
①
Setup
A
B
②

## Slide 14: 保持时间违例
  Clk_to_Q + 最短路径时延 > Hold_Time
CLK
寄存器
寄存器
组合逻辑
D
Clk
Setup
Hold
Setup
Hold
…
…
…
…
最短路径延迟
Clk-to-Q
A
B
①
①

## Slide 15: 数据通路时延举例
Setup Time=5ns
Hold Time=5ns
Clk_to_Q =5ns
Adder Delay=10ns
关键延迟?
最大频率?
输出寄存器最大Hold time?
Notes: 关键延迟 clk-to-q+4Adder+setup time =50ns
最大频率 20Mhz
S0信号是最短路径 10ns，保持违例 10+Clk_to_q=15ns

## Slide 16: 数据通路分类
共享通路（总线型）
  主要部件都连接在公共总线上，各部件间通过总线进行数据传输
  结构简单，实现容易，但并发性较差，需分时使用总线，效率低
专用通路
  并发度高，性能佳，设计复杂，成本高
  可以看作多总线结构

## Slide 17: 单总线结构CPU实例
时序部件
PC
PCin
PCout
IRin
IR
IRout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
操作控制信号
…
PCin
PCout
IRin
+1
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IRout
  主要部件都连接在总线上
  各部件间通过总线进行传输
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
Write、Read | 内存读写控制信号（时钟驱动）
X
R0
Xin
R0out
ID
操作控制器

## Slide 18: 多总线架构数据通路
操作
控制器
（OC）
时
序
产
生
器
(TG)
操作控制信号
ID
RD
WR
主存
IRAout
IRin
IR
CLK
ARin
AR
CLK
CLK
DRin
DREin
DRout
DR
PCOut
PCin
PC
CLK
ALUout
LA
ALU_OP
LDLA
ALU
CLK
bus1bus2
bus2
bus2bus1
BUS
寄存器堆
ReadReg#
W#
Din
WriteReg#
WE
WriteEnable
Dout
CLK
bus1
bus1BUS
BUSbus1

## Slide 19: 专用通路 单周期MIPS CPU
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
PC+4
rs
rt
rd
0
1
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
+
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
OP
RS
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
R 型指令
①
①

## Slide 20: 本章主要内容
CPU的组成和功能
数据通路
指令周期与时序（★★★）
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
MIPS单周期CPU设计
MIPS多周期CPU设计
CPU设计实验

## Slide 21: 指令执行一般流程
取指令、执行指令反复循环
指令功能、寻址方式不同，数据通路不同，执行时间不同，如何安排时序？
  访存指令、寄存器运算指令、加法指令、除法指令
取指令
PC++
指令译码
数据操作
指令执行
操作数
地址计算
取操作数
操作数
地址计算
存操作数
无中断异常
中断响应
周期
有异常、中断请求

## Slide 22: 指令周期基本概念
时钟周期 = 节拍脉冲 = 震荡周期 能完成一次微操作
机器周期 = CPU周期 从主存读出一条指令的最短时间 可完成 复杂操作
指令周期：从主存取一条指令并执行指令的时间
  取指令周期、执行指令周期 （间址周期、中断周期）
  执行周期包含0~n个机器周期，机器周期包含k个节拍
节拍脉冲
机器周期（取指令）
机器周期（译码）
机器周期（执行）
机器周期（写回）
指令周期
T1
T2
T3
T4
n，k由谁决定？
Notes: N取决于指令功能，寻址方式，指令执行结束时是否有中断？
K取决于机器周期的长度。K可以=1

## Slide 23: 指令周期同步
不同指令功能不同，复杂度不同，如何进行时间控制？
  定长指令周期： 同步控制 早期三级时序系统
    机器周期数固定，节拍数固定，按机器周期同步，mips单周期
  变长指令周期： 异步控制 现代时序系统
    机器周期数可变，节拍数可变，按时钟周期同步，mips多周期
    定长指令周期只是一种特例

## Slide 24: 早期三级时序系统
节拍脉冲
译码
执行
写回
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
取指
状态周期电位
MIF
MID
MEX
MWB
MIF
时钟脉冲机器周期电位，节拍电位信号 硬布线控制器组合逻辑
指令周期
MemRead=MIF · (T2+T3) + Load · MEX · (T2+T3)

## Slide 25: 时序产生器与控制器---同步控制
微操作控制信号序列
指令寄存器
IR
结果反馈信息
M1
Mi
T1
Tk
I1
Im
C1
Cn
B1
Bj
启动/停止/复位
时序产生器循环产生周期电位、节拍电位，供控制器对信号进行时间调制
ID
硬布线控制器
组合逻辑线路
MemRead=MIF · (T2+T3) + Load · MEX · (T2+T3)
时钟
CLK
指令
译码
时序产生器
定长指令周期问题？

## Slide 26: 现代时序系统---异步控制
指令
译码
指令寄存器
IR
结果反馈信息
I1
Im
微操作控制信号序列
C1
Cn
B1
Bj
ID
状态寄存器
硬布线
控制器
组合逻辑
现态
现态
FSM
状态机
组合逻辑
次态
时钟
CLK
次态
操作控制信号仅仅与状态寄存器现态有关

## Slide 27: 单总线结构CPU 指令周期
ID
操作控制器
时序部件
PC
PCin
PCout
IRin
IR
IRout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
操作控制信号
…
  LOAD R0,6#
  MOVE R1,10
  ADD R0,R1
  STORE R0,(R2)
  JMP 1000

## Slide 28: 单总线结构CPU 指令周期
# | 指令 | 指令功能 | 寻址方式
1 | LOAD R0,6# | Mem[6]  R0 | 直接，寄存器
2 | MOVE R1,10 | 10  R1 | 立即数，寄存器
3 | ADD R0,R1 | (R0) + (R1)  R0 | 寄存器
4 | STORE R0,(R2) | (R0)  Mem[(R2)] | 寄存器间接
5 | JMP 1000 | 1000  PC | 立即数

## Slide 29: 单总线结构CPU 取指令数据通路
Mem[PC++]  IR
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
…
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCout
ARin
DRin
DRout
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
ALU
A
B
Read
+1
MEM
DR
Read
DREin
DREin
IR
DRout
IRin
Xin
Xin
Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
③
②
①
④
PC
Z
PCin
PCin

## Slide 30: 单总线结构CPU Load指令执行数据通路
IRout
  LOAD R0,6#
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
Mem[IRA]  Reg
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
Read
MEM
DR
Read
DREin
DREin
R0
R0in
DRout
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
①
②
③
④

## Slide 31: 单总线结构CPU MOVE指令执行数据通路
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (IRA)  R[1] | IRout, R1in
T2 |  | 
T3 |  | 
T4 |  | 
(IRA)  Reg
R1
IR
IRout
R1in
  MOVE R1,10
不同寻址方式执行周期不同!
①

## Slide 32: 单总线结构CPU ADD指令执行数据通路
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
DRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号
T1 | (R0)X | R0out, Xin
T2 | (X)+(R1)Z | R1out,ADD
T3 | (Z)R0 | Zout,R0in
T4 |  | 
(R0)+(R1)  R0
R0
Xin
R1
Z
ALU
A
B
R1out
ADD
X
R0
Zout
①
②
③
  ADD R0,R1
R0out
R0in

## Slide 33: 单总线结构CPU MOVE指令执行数据通路
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (R2)AR | R2out, ARin
T2 | (R0)DR | R0out, DRin
T3 | （DR） Mem[AR] | DREout, Write
T4 |  | 
(R0)  Mem[R2]
R2
AR
R2out
ARin
R0
DR
R0out
DRin
MEM
DREout
Write
Write
①
②
③
  STORE R0,(R2)
Notes: T1，T2也可交换

## Slide 34: 单总线结构CPU JMP指令执行数据通路
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
DRin
（IRA） PC
节拍 | 数据通路 | 控制信号 (控制流)
T1 | (IRA)PC | IRout, PCin
T2 |  | 
T3 |  | 
T4 |  | 
IR
PC
IRout
PCin
①
  JMP 1000

## Slide 35: 指令周期方框图 (数据流)
执行周期
(IRA)R1
LOAD
MOVE
ADD
STORE
JMP
取指周期
(DR)IR
(Z)PC, Mem[AR]DR
ALUZ, ReadMem
(PC)AR，(PC)X
(R0)X
(R1)+XZ
(Z)R0
Y
保存断点
修改PC
关中断
中断周期
N
中断异常
(IRA)PC
(IRA)AR
Read Mem[AR]
Mem[AR]DR
(DR)IR
(R2)AR
(R0)DR
(DR) Mem[AR]
Notes: 一个方框一个节拍，如果把方框当做状态，给出状态编号，就变成状态图，控制信号与状态相关

## Slide 36: 数据通路举例---2009考研统考
某机字长16位，指令16位定长；
指令ADD (R1)，R0的功能为(R0)+((R1)) (R1)，即将R0中数据与R1内容所指向的主存单元的数据相加，并将结果送入R1内容所指向的主存单元中；
数据通路图中控制信号为1表示有效，假设MAR输出一直处于使能状态；
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(PC) | Pcout, MARin
C2 | MDRM(MAR) PC(PC)+1 | MemR, MDRinE, PC+1
C3 | IR(MDR) | MDRout, IRin
C4 | 指令译码 | 无
右表为取指令和译码阶段每个节拍(时钟周期)的功能和控制信号，请按相同方式给出执行阶段各节拍的功能和有效控制信号。

## Slide 37: 数据通路举例---取指令周期
IR
PC
PCin
IRin
PC+1
PCout
至指令译码部件
A
AC
ALU
ACout
ACin
Add
Ain
R0
R0out
R1out
R1in
R0in
R1
Mem(PC++)  IR
MAR
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
MDR
内总线
CB
DB
AB
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
C1
C2
C3
MAR
MDR
PC
IR

## Slide 38: 数据通路举例---执行指令周期
A
AC
IR
PC
R0
ALU
MAR
PCin
IRin
ACout
ACin
Add
Ain
R0out
R1out
R1in
R0in
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
CB
DB
AB
PC+1
PCout
内总线
至指令译码部件
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
MDR
R1
C1
C2
C3
MAR
MDR
A
((R1))  A
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
C2 | MDRM(MAR) | MemR, MDRinE
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
C2 | MDRM(MAR) | MemR, MDRinE
C3 | A(MDR) | MDRout, Ain

## Slide 39: 数据通路举例---执行指令周期
A
AC
IR
PC
R0
ALU
MAR
PCin
IRin
ACout
ACin
Add
Ain
R0out
R1out
R1in
R0in
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
CB
DB
AB
PC+1
PCout
内总线
至指令译码部件
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
MDR
R1
C4
C5
MAR
MDR
A
AC
(R0)+((R1))(R1)
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | A  ALU | R0out, ADD,ACin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | A  ALU | R0out, ADD,ACin
C5 | MDRA | Acout,MDRin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | AC  ALU | R0out, ADD,ACin
C5 | MDRA | ACout,MDRin
C6 | M(MAR)(MDR) | MDRoutE,MemW

## Slide 40: 数据通路、指令周期小结
数据通路是数据传送的路径，通路建立依赖于控制信号序列
  数据流、控制流
不同指令功能，不同寻址方式，不同主机结构
  数据通路不同
  执行周期不同，定长/变长指令周期
取指执行的过程就是不断建立数据通路的过程
ISA  主机架构---数据通路？
  共享通路、专用通路
  实现难易，硬件成本，并发性，效率差异

## Slide 41: 本章主要内容
CPU的组成和功能
数据通路
指令周期与时序（★★★）
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
MIPS单周期CPU设计
MIPS多周期CPU设计
CPU设计实验

## Slide 42: 控制器基本原理
控 制 器 ：产生控制信号序列的逻辑电路
输入信号：指令译码，时钟，反馈信号
输出信号：功能部件控制信号序列
设计目标：最少元件，最快速度
理论基础：布尔代数
组成器件：门电路，触发器
微操作控制信号序列
指令寄存器
IR
反馈信号
I1
Im
C1
Cn
B1
Bj
ID
操作控制器
CLK
机器指令字  控制器信号序列
指令
译码

## Slide 43: 单总线结构CPU
ID
操作控制器
时序部件
PC
PCin
PCout
IRin
IR
IRout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
操作控制信号
…
  LOAD R0,6#
  MOVE R1,10
  ADD R0,R1
  STORE R0,(R2)
  JMP 1000

## Slide 44: 指令周期方框图 （数据流）
执行周期
(IRA)R1
LOAD
MOVE
ADD
STORE
JMP
取指周期
(DR)IR
(Z)PC, Mem[AR]DR
ALUZ, ReadMem
(PC)AR，(PC)X
(R0)X
(R1)+XZ
(Z)R0
Y
保存断点
修改PC
关中断
中断周期
N
中断异常
(IRA)PC
(IRA)AR
Read Mem[AR]
Mem[AR]DR
(DR)IR
(R2)AR
(R0)DR
(DR) Mem[AR]
Notes: 一个方框一个节拍，如果把方框当做状态，给出状态编号，就变成状态图，控制信号与状态相关

## Slide 45: 单总线结构CPU指令周期 （控制流）
取指令周期
执行周期
节拍 | 控制信号(4 cycles)
T1 | PCout, ARin, Xin
T2 | +1, Read
T3 | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRout, IRin
节拍 | LOAD (4 cycles) | MOVE (1 cycles) | ADD (3 cycles) | STORE (3 cycles) | JMP (1 cycles)
T5 | IRout, ARin | IRout, R1in | R0out, Xin | R2out, ARin | IRout, PCin
T6 | Read |  | R1out,ADD | R0out, DRin | 
T7 | DREin,Read |  | Zout,R0in | DREout, Write | 
T8 | DRout, R0in |  |  |  | 
取指令周期
(DR)IR
(Z)PC, Mem[AR]DR
ALUZ, ReadMem
(PC)AR，(PC)X
数据流
定长指令周期：传统三级时序
  2个机器周期，8个时钟周期、慢、设计简单
  变长指令周期：现代时序
  时钟周期数可变，快，设计复杂

## Slide 46: 定长指令周期时序产生器 传统三级时序 同步控制
节拍脉冲
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
取指
取指状态周期电位
执行
执行状态周期电位
MIF
MEX
固定2个机器周期，8个节拍
指令周期
构建时序产生器？ 输入：节拍脉冲 输出：MIF，MEX，T1，T2，T3，T4
MEX

## Slide 47: 时序产生器设计
时序产生器
S0
T1=1
MIF=1
取指令周期
S1
T2=1
MIF=1
S2
T3=1
MIF=1
S3
T4=1
MIF=1
S4
T1=1
MEX=1
执行指令周期
S5
T2=1
MEX=1
S6
T3=1
MEX=1
S7
T4=1
MEX=1
首先实现状态机
构建时序产生器
MIF
T1
MEX
T2
T3
T4
时序产生器
组合逻辑
现态
FSM
状态机
组合逻辑
状态寄存器
时钟
CLK
现态
次态
次态
机器周期数是否可变?
如何加入中断机制？
中断请求
指令译码信号

## Slide 48: 硬布线控制器基本架构---同步控制
时序产生器
指令寄存器
IR
反馈信号
M1
Mi
T1
Tk
I1
Im
微操作控制信号序列
C1
Cn
B1
Bj
启动/停止/复位
时序产生器循环产生周期电位、节拍电位，供控制器对信号进行时间调制
ID
硬布线控制器
组合逻辑线路
时钟
CLK
指令
译码
Notes: 时序电路变成组合逻辑设计

## Slide 49: 单总线CPU控制信号生成
节拍 | 控制信号
T1 | PCout, ARin, Xin
T2 | +1, Read
T3 | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRout, IRin
节拍 | LOAD | MOVE | ADD | STORE | JMP
T1 | IRout, ARin | IRout, R1in | R0out, Xin | R2out, ARin | IRout, PCin
T2 | Read |  | R1out,ADD | R0out, DRin | 
T3 | DREin,Read |  | Zout,R0in | DREout, Write | 
T4 | DRout, R0in |  |  |  | 
取指令周期
  Read = MIF · (T2+T3) + LOAD · MEX · (T2+T3)
  ARin = MIF · T1 + (LOAD+STORE ) · MEX · T1
MIF
执行周期
MEX

## Slide 50: 定长指令周期硬布线控制器设计过程
设计时序产生器： 根据固定机器周期、节拍数固定构建状态图
画所有指令的指令周期流程图，明确各节拍控制信号
找出同一微操作控制信号产生条件
写出各微操作控制信号的逻辑表达式
化简各表达式
利用组合逻辑电路实现

## Slide 51: 变长指令周期控制器实现
节拍 | 控制信号(4 cycles)
T1 | PCout, ARin, Xin
T2 | +1, Read
T3 | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRout, IRin
节拍 | LOAD (4 cycles) | MOVE (1 cycles) | ADD (3 cycles) | STORE (3 cycles) | JMP (1 cycles)
T5 | IRout, ARin | IRout, R1in | R0out, Xin | R2out, ARin | IRout, PCin
T6 | Read |  | R1out,ADD | R0out, DRin | 
T7 | DREin,Read |  | Zout,R0in | DREout, Write | 
T8 | DRout, R0in |  |  |  | 
取指令周期
执行周期
定长指令周期：传统三级时序
  2个机器周期，8个时钟周期、慢、设计简单
  变长指令周期：现代时序
  时钟周期数可变，快，设计复杂
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
状态不仅包含时间信息，还包含指令状态

## Slide 52: 指令执行状态转换图  状态转换表
取指令周期
执行指令周期
现态 | LOAD | MOVE | ADD | STORE | JMP | 次态
S0 | X | X | X | X | X | S1
S1 | X | X | X | X | X | S2
加入中断机制，如何实现？

## Slide 53: 有限状态机FSM 状态转换表
现态 | LOAD | MOVE | ADD | STORE | JMP | 次态
S0 | X | X | X | X | X | S1
S1 | X | X | X | X | X | S2
S2 | X | X | X | X | X | S3
S3 | 1 |  |  |  |  | S4
S3 |  | 1 |  |  |  | S8
S3 |  |  | 1 |  |  | S9
S3 |  |  |  | 1 |  | S12
S3 |  |  |  |  | 1 | S15
S4 | X | X | X | X | X | S5
S5 | X | X | X | X | X | S6
S6 | X | X | X | X | X | S7
S7 | X | X | X | X | X | S0
S8 | X | X | X | X | X | S0
… |  |  |  |  |  | …
S15 |  |  |  |  |  | S0
取指令周期状态
LOAD
MOVE
JMP

## Slide 54: 现代时序系统---异步控制
指令寄存器
IR
反馈信号
I1
Im
B1
Bj
ID
状态寄存器
微操作控制信号序列
C1
Cn
硬布线
控制器
组合逻辑
现态
FSM
状态机
组合逻辑
次态
时钟
CLK
现态
次态
指令
译码
操作控制信号仅与状态寄存器现态有关

## Slide 55: 变长指令周期硬布线控制器设计步骤---异步控制
列出所有指令的指令周期流程图，明确各节拍控制信号
绘制指令执行状态转换图
构建状态转换表
实现有限状态机组合逻辑
实现控制器组合逻辑电路

## Slide 56: 传统三级时序与现代时序对比
时序产生器
微操作控制信号序列
指令寄存器
IR
反馈信号
M1
Mi
T1
Tk
I1
Im
C1
Cn
B1
Bj
启动
ID
硬布线控制器
组合逻辑线路
时钟
CLK
停止
指令
译码
指令寄存器
IR
反馈信号
I1
Im
微操作控制信号序列
C1
Cn
B1
Bj
ID
状态寄存器
硬布线
控制器
组合逻辑
现态
现态
FSM
状态机
组合逻辑
次态
时钟
CLK
次态
指令
译码
同步控制
传统三级时序
指令周期可变，快，复杂
指令周期等长，慢，简单
异步控制
现代时序

## Slide 57: 硬布线控制器特点
结构复杂，无规则；
设计和调试困难；
不可改变指令系统和指令功能
适用于VLSI
速度快
Notes: 奔腾FDIV Bug是在1994年发现的，它存在于早期的奔腾处理器当中。这个Bug影响的是CPU的浮点单元（FPU），它会导致一些运算出现错误，例如计算除法的时候得到一个错误的结果。根据英特尔的说法，这是一个普通用户极少会遇见的Bug，普通用户甚至每27000年才会遇到一次。
奔腾FDIV Bug
尽管如此，奔腾FDIV Bug仍是一个不折不扣的缺陷，而且英特尔对该Bug最初并不重视，只决定为部分已经证明受影响的用户更换CPU。但是，这引起了用户的不满，毕竟相关产品都卖了一年了，影响的范围可不小。在用户以及竞争对手的压力下（IBM等公司也参与了推波助澜），英特尔在1994年的12月宣布召回了受影响的CPU，一些存在缺陷的CPU还被官方做成了钥匙扣。
显然，奔腾FDIV Bug并不能通过软件的方法修补，为了解决问题，英特尔召回的成本甚至高达4.75亿美元，结合通货膨胀率，这大致相当于现在的7.88亿美元。
奔腾F00F bug
这是一个在1997年发现的CPU Bug，影响了奔腾MMX和奔腾OverDrive处理器等基于P5微架构的CPU。这个Bug会导致电脑出现死机之类的情况，需要重启才能继续使用电脑。这也是一个影响深远的Bug，以至于现在很多硬件设计的缺陷都用F00F来命名。
994年10月30日，Lynchburg （佛吉尼亚）学院的 Thomas R. Nicely 博士在他的一个试验中追踪到一个未曾预期的结果，是在他的奔腾PC的一个除法问题引起的不正确答案。他将发现发到了Internet上，很快，引发了狂风 烈火，无数人重现了他发现的问题，并发现了其它会产生错误答案的情形。幸运的是，这些情况很少见，只在极端的大量数学、科学和工程计算中会导致错误结果。 大多数人在报税和运行业务时从不会遇到这类问题。这一事件引人注目的不是bug本身，而是Intel处理这一情况的方式：在芯片发布之前，他们的软件工程师在自己的测试中发现了这个问题。Intel的管理层决定问题没有严重到足以确保修复，甚至公开它。当bug被发现之后，Intel试图通过媒体和公开声明减小问题被认为的严重性。迫于压力，Intel提出更换有问题的芯片，但只是对于能够证明被这个bug影响的用户。群情激怒，Internet新闻组塞满了愤怒的客户，要求Intel解决这一问题。新闻记事将Intel描绘成对客户漠不关心和不被信任的。最终，Intel为它处理bug的方式道歉，并化费了4亿多美元更换坏的芯片。现在，Intel在它的网站上报告已知的问题，并小心关注Internet新闻组上客户的反馈。毕竟是损失惨重啊！2000年8月28日，在投产一个月并发货之后，Intel宣布召回所有的1.13MHz奔腾III处理器。问题发现在，特定的指令会造成运行的应用冻结。于是，计算机生产商们制定计划召回已经在客户手中的PC，计算更换有缺陷的芯片的成本。一切又重来一回。这与技术无关，是管理层错误决策的问题。
————————————————
版权声明：本文为CSDN博主「tiansiyuan」的原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接：https://blog.csdn.net/tiansiyuan/article/details/1925386

## Slide 58: 本章主要内容
CPU的组成和功能
数据通路
指令周期与时序（★★★）
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
MIPS单周期CPU设计
MIPS多周期CPU设计
CPU设计实验

## Slide 59: 微程序控制器基本思想
硬布线：同步逻辑、繁，快，贵，难改
  一条指令多个时钟周期
  一个时钟周期一个状态
  一个状态对应一组并发信号
微程序：存储逻辑、简、慢、廉，易改
  控制信号流存储为微指令
  一个状态对应一条微指令
  一条指令对应多条微指令
  状态字等同与存储器地址
Notes: FPGA逻辑就是存储逻辑

## Slide 60: 微程序控制器工作原理
微程序是利用软件思想设计硬件的技术
  控制信号序列像程序一样存储起来
    控制信号序列分解为若干节拍
    一个节拍的信号编成一条微指令
    多个节拍对应多条微指令，形成一段微程序
  依序执行微程序即可生成控制信号序列
    指令取指执行  微程序执行  微指令执行  生成控制信号
存储技术和程序设计相结合，回避复杂时序逻辑设计

## Slide 61: 单总线结构CPU
  主要部件都连接在总线上
  各部件间通过总线进行传输
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
Write、Read | 内存读写控制信号（时钟驱动）
ID
操作控制器
时序部件
PC
PCin
PCout
IRin
IR
IRout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
操作控制信号
…

## Slide 62: 单总线CPU微指令构造
操作控制字段： 存储操作控制信号
  每一位对应一个控制信号，也称微命令，可同时给出多个操作信号
顺序控制字段： 用于控制微程序的执行顺序
  判别逻辑为零，下一条微指令地址从下址字段获取，否则按约定规则生成
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
操作控制字段
顺序控制字段
P1
P2
下址字段
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
P1
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Slide 63: 微程序控制器组成原理框图(下址字段)
初始化：μAR=0
0号地址为取指微程序入口
顺序执行取指微程序
最后一条微指令判别字段非零，地址跳转
控制
存储器
微指令
IR
指令寄存器
地址转移
组合逻辑
状态条件
指令
操作码
微地址
微地址
判别字段
微操作控制字段
下址字段
操作控制信号
μAR
微地址寄存器
时钟脉冲CLK
微指令字
微程序
入口地址
下址
MUX
1
0

## Slide 64: 程序、微程序、指令、微指令对应关系
控制存储器
LW微程序
取指微程序
微命令
判断字段
下址字段
主存
lw
Rs
Rt
立即数
J
立即数
Rt
Rd
0
Rs
funct
0
32
beq
Rs
Rt
立即数
sw
Rs
Rt
立即数
微指令
微程序如何存放？如何寻址？

## Slide 65: 控制存储器
用于存放微程序
控制存储器与主存差异？
 | 存放内容 | 存储容量 | 存储字长 | 存储速度 | 介质
主存 | 数据与程序 | 大 | 机器字长 | 慢 | RAM
控制存储器 | 微程序 | 小 | 微指令长度 | 快 | ROM/RAM
Notes: Intel microcode is microcode that runs inside x86 processors made by Intel.Since the P6microarchitecture introduced in the mid-1990s, the microcode programs can be patched by the operating system or BIOS firmware to workaround bugs found in the CPU after release. Intel had originally designed microcode updates for processor debugging under its design for testing (DFT) initiative.

## Slide 66: 微程序控制器组成原理框图
如何加入中断机制？
控制
存储器
微指令
IR
指令寄存器
地址转移
组合逻辑
状态条件
指令
操作码
微地址
微地址
判别字段
微操作控制字段
下址字段
操作控制信号
μAR
微地址寄存器
时钟脉冲CLK
微指令字
微程序
入口地址
下址
MUX
1
0

## Slide 67: 微指令格式
P1
P2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P1
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
操作控制字段
顺序控制字段
下址字段
一条微指令对应一个时钟周期
微指令操作控制字段的信号在该时钟周期内有效，为1有效
指令需要多少时钟周期就包括多少微指令

## Slide 68: 单总线结构CPU 取指令数据通路
Mem[PC++]  IR
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
…
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCout
ARin
DRin
DRout
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
ALU
A
B
Read
+1
MEM
DR
Read
DREin
DREin
IR
DRout
IRin
Xin
Xin
Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin
③
②
①
④
PC
Z
PCin
PCin
4个时钟周期
四条微指令

## Slide 69: 取指令微程序
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
T2
0001
Read
+1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
T3
0010
Zout
PCin
DREin
Read
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
X
X
X
X
T4
0011
DRout
IRin
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
P1
P2
下址字段
T1
0000
微地址
节拍 | 取指令数据通路 | 控制信号
T1 | (PC)AR, (PC)X | PCout, ARin, Xin
T2 | (X)+1Z | +1, Read
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | (DR)IR | DRout, IRin

## Slide 70: 单总线结构CPU Load指令执行数据通路
IRout
  LOAD R0,6#
…
总线
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
操作控制信号
…
R2
MEM
R1
R0
IR
ID
操作控制器
ALU
时序部件
PC
AR
DR
X
Z
A
B
Write
Read
+1
ADD
PCin
PCout
ARin
DRin
DRout
Xin
Zout
IRin
IRout
SUB
DREout
DREin
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
Mem[IRA]  Reg
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
Read
MEM
DR
Read
DREin
DREin
R0
R0in
DRout
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | (IRA)AR | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in
①
②
③
④

## Slide 71: LOAD指令微程序
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
T6
0101
Read
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
T7
0110
DREin
Read
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T8
0111
DRout
R0in
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
P1
P2
下址字段
T5
0100
微地址
节拍 | 取指令数据通路 | 控制信号
T1 | (IRA)AR, (PC)X | IRout, ARin
T2 |  | Read
T3 | Mem[AR]DR | DREin,Read
T4 | (DR)R0 | DRout, R0in

## Slide 72: MOVE指令微程序
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
P1
P2
下址字段
T5
1000
微地址
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号 (控制流)
T1 | (IRA)  R[1] | IRout, R1in

## Slide 73: ADD指令微程序
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
T6
1010
ADD
R1out
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T7
1011
R0in
Zout
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
P1
P2
下址字段
T5
1001
微地址

## Slide 74: STORE指令微程序
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
T6
1101
DRin
R0out
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T7
1110
DREout
Write
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
P1
P2
下址字段
T5
1100
微地址

## Slide 75: JMP指令微程序
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
P1
P2
下址字段
T5
1111
微地址
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Slide 76: 单总线CPU微程序
0001
0010
0011
0000
0101
0110
0111
0100
1000
1010
1011
1001
1101
1110
1100
1111
微地址
S1
S2
S3
S0
S5
S6
S7
S4
S8
S10
S11
S9
S13
S14
S12
S15
状态
操作控制字段
顺序控制字段
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
取指令微程序
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
LOAD微程序
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MOVE微程序
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
STORE微程序
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
ADD 微程序
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JMP 微程序
微地址与状态等价！
如何加入中断机制？
Notes: 如果需要加入中断周期，可以利用P2=1，最后一条微指令P2=1，判断有无IR，如果有进入中断响应周期对应的微程序，如果无，取下地址字段，开始取指令

## Slide 77: 程序执行动态？
地址 | 微程序 | 微指令
0 | 取指微程序 | 1
1 |  | 2
2 |  | 3
3 |  | 4
4 | LOAD微程序 | 1
5 |  | 2
6 |  | 3
7 |  | 4
8 | MOVE微程序 | 1
9 | ADD微程序 | 1
A |  | 2
B |  | 3
C | STORE微程序 | 1
D |  | 2
E |  | 3
F | JMP微程序 | 1
# | 指令
1 | LOAD R0,6#
2 | MOVE R1,10
3 | ADD R0,R1
4 | STORE R0,(R2)
5 | JMP 1000
微指令执行的顺序？
主存
控存

## Slide 78: 微指令设计原则
有利于缩短微指令字长度
有利于减少控制存储器容量
有利于提高微程序执行速度
有利于对微指令进行修改
有利于提高微程序设计的灵活性
目标可能是矛盾的！

## Slide 79: 微命令编码
直接表示法
编码表示法
混合表示法

## Slide 80: 直接表示法
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P1
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
操作控制字段
顺序控制字段
P1
P2
下址字段
简单直观，便于输出控制，微指令长度太长，控存容量大，如何压缩微指令长度？
  直接表示  编码表示 （压缩互斥性微指令）
  去掉下址字段，采用 μPC = μPC +1 的方式生成微指令地址
  改水平型微指令为垂直型微指令 （牺牲并行性）
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P1
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Slide 81: 编码表示法
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
Read
P1
PCin
P2
R0out
R1out
IRout
DRout
R2out
Zout
PCout
3:8译码器
0
7
ADD
+1
SUB
无信号
0
3
2:4译码器
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P1
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
如果互斥的输出控制信号8个，编码后长度多少？
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P1
P1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
操作控制字段

## Slide 82: 微指令地址形成方法
下地址字段法
微指令长，控存容量大
μAR
控制
存储器
判别字段
微操作控制字段
微指令
微地址
下址字段
操作控制信号
微地址寄存器
MUX
1
时钟脉冲CLK
微指令字
地址转移逻辑
μPC
控制
存储器
判别字段
微操作控制字段
地址转移逻辑
微指令
微地址
操作控制信号
微地址寄存器
MUX
1
时钟脉冲CLK
+1
微指令字
计数器法 μPC
微指令短，需要加法器

## Slide 83: 水平型微指令编码效率
R0out
R1out
IRout
DRout
DREout
R1in
IRin
DRin
DREin
R2out
Zout
PCout
R0in
R2in
Xin
ARin
Write
ADD
+1
Read
SUB
PCin
P1
P2
下址字段
0000
微地址
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Slide 84: 垂直型微指令
节拍 | 取指令 | LOAD | MOVE | ADD | STORE | JMP
T1 | (PC)AR, (PC)X | (IRA)AR | (IRA)  R[0] | (R0)X | (R2)AR | (IRA)PC
T2 | (X)+1Z Read Mem | Read Mem |  | (X)+(R1)Z | (R0)DR | 
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | Mem[AR]DR |  | (Z)R0 | (DR)Mem[AR] | 
T4 | (DR)IR | (DR)R0 |  |  |  | 
数据通路分类
  寄存器传输 MOV reg1,reg2 MOV AR，PC
  运算类型 ALU_OP reg INC、ADD R1
  访存类型 Mem LOAD、STORE
  顺序控制 Branch Branch P1
MOV
源寄存器(3)
目的寄存器(3)
INC
无操作数
ADD
源寄存器编号（3位）
Mem
Read/Write
Branch
判断条件
如采用扩展操作码，需7位字长

## Slide 85: 垂直型微指令实例
节拍 | LOAD指令 | # | LOAD | 信号
T1 | (PC)AR, (PC)X | C1 | MOV AR,PC | PCout, ARin
 |  | C2 | MOV X,PC | PCout, Xin
T2 | (X)+1Z Read Mem | C3 | LOAD | DREin,Read
 |  | C4 | LOAD | DREin,Read
 |  | C5 | INC | +1
T3 | (Z)PC, Mem[AR]DR | C6 | MOV PC,Z | Zout, PCin
T4 | (DR)IR | C7 | MOV IR,DR | DRout, IRin
 |  | C8 | Branch P1 | P1
T5 | (IRA)AR | C9 | MOV AR,IR | IRout,ARin
T6 | Read Mem | C10 | LOAD | DREin,Read
T7 | Mem[AR]DR | C11 | LOAD | DREin,Read
T8 | (DR)R0 | C12 | MOV R0，DR | DRout, R0in
 |  | C13 | Branch | 
LOAD指令微程序容量：
直接表示法 + 下址字段
  28位*8=224位
编码表示法 + μPC
  19位*8=152位
垂直微指令
  7位*13=91位
  容量小，速度慢，垂直微指令执行较复杂，需译码电路

## Slide 86: 水平型微指令与垂直型微指令
水平型微指令
  并行操作能力强，效率高，执行时间短、灵活性强，
  微指令字较长，微程序短，控存容量大，性能佳
垂直型微指令
  字长短，微程序长，控存容量小，性能差
  垂直型与指令相似，易于掌握
  基本被淘汰

## Slide 87: 微程序优势与劣势
速度慢 访存频繁、成本低廉
设计规整，设计简单，易于修改、扩展指令系统功能
  适合CISC等功能较复杂的系列机 X86、IBM S/360、 DEC VAX
  可写控存方便修复出厂故障 Intel Core 2 、Intel Xeon
硬布线控制器执行速度快，但设计复杂，代价昂贵，不便于修改
  适合RISC计算机，如MIPS，ARM
Notes: I read that microcode is loaded in the processor on each reboot.
The BIOS can issue a microcode update during boot. So can the operating system. Frequently these updates are required, especially with later Intel CPUs.
It resides on flash memory and when the machine is booted, it gets copied to the CPU. Or in the case of Linux, the OS itself has the microcode copy for the processor. But how does the microcode get copied to the processor?
Modern Intel and CPUs have a mechanism called "Model Specific Registers", and special CPU instructions to read (RDMSR) and write to them (WRMSR). While these registers affect CPU settings, writing to a specific one with the address of the new microcode tells the CPU to read a region of memory and apply over the existing microcode.
All data moves in a computer by the consent of the CPU. CPU is given instructions in machine language. As microcode is imperative for execution of these machine language instructions, so without the microcode being present in the processor, how the instruction for accessing the flash memory and doing the consequent operations are done by CPU?
There is always a microcode. The mechanism above updates the microcode. Intel/AMD don't really publish specifics on how it works, they only provide an update mechanism. Obviously somehow it is copying a ROM microcode to some sort of CPU internal memory. But there is some microcode there when the CPU starts. Some recent Intel and possibly AMD CPUs won't work reliably after boot without a microcode update done by the BIOS but evidently they will function well enough to perform an initial microcode update.
Does this mean that hard-wired non-microcoded instructions copy the microcode in real mode?
The initial microcode setup is done internally by the CPU and no instructions are executed to achieve that. It's setup before the first CPU instruction is executed.
To update the BIOS the appropriate RDMSR and WRMSR instructions must be executed.
Reference: "This instruction must be executed at privilege level 0 or in real-address mode; otherwise, a general protection exception #GP(0) will be generated." If it's not executed in real mode it must be done in ring 0 or kernel mode. You can update the microcode anytime.
shareimprove this answer

## Slide 88: 本章主要内容
CPU的组成和功能
数据通路
指令周期与时序（★★★）
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
MIPS单周期CPU设计
MIPS多周期CPU设计
CPU设计实验

## Slide 89: 硬件设计四原则
简单性来自规则性
  Simplicity favors regularity
  指令越规整设计越简单
越小越快
  Smaller is faster
  面积小，传播路径小，门延迟少
加快经常性事件
  Make the common case fast
好的设计需要适度的折衷
  Good design demands good compromises.

## Slide 90: 设计处理器的步骤
选定指令系统，将指令功能用RTL来表示
设计部件与通路，根据指令功能设计功能部件，并考虑如何互连
设计控点，确定所有功能部件，数据通路所需控制信号
分析所有指令的控制信号序列，生成指令与控制信号关系表
设计控制器
  设计微指令，微程序，地址转移逻辑，设计微程序控制器
  生成每个控制信号的逻辑表达式，设计硬布线控制器

## Slide 91: MIPS CPU控制器设计
定长指令周期：单周期实现
  所有指令均在一个时钟周期内完成， CPI=1
  性能取决于最慢的指令，时钟周期过长
变长指令周期：多周期实现
  缩短时钟周期，复用器件或数据通路
  可支持流水操作，提升性能

## Slide 92: MIPS指令格式
000000
Rs
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
OP
Rs
Rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits
OP
6bits
立即数
26bits
R 型指令
I 型指令
J 型指令

## Slide 93: R型指令格式
0
0
17
2
16
0
0
17
18
0
16
34
add $s1,$s2,$s3
sub $s0,$s1,$s2
sll $s0,$s1,2
000000
Rs
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
R 型指令
0
18
19
0
17
32

## Slide 94: I型指令格式
OP
Rs
Rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits
I 型指令
addi $s1,$s2,200
lw $s1,300($s2)
beq $s1,$s2,400
8
18
17
200
35
18
17
300
4
18
17
400

## Slide 95: 取指令数据通路
PC
单周期不能设置AR,DR,IR寄存器
程序和数据分开存放---哈佛结构
  指令存储器 数据存储器
  指令cache 数据cache
运算器和PC累加器分离
CLK
RD
A
指令
存储器
指令字
4
+
PC+4
Addr
Mem[PC++]  IR
RD
A
指令
存储器
+
RD
A
指令
存储器

## Slide 96: R型指令数据通路
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
20:16
25:21
15:11
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
ALU
(Rs)+(Rt)
CLK
RegWrite
AluOP
CLK
指令字
20:16
25:21
15:11
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
Rs
Rt
Rd
(Rs)
(Rt)
add $s0,$s1,$s2
(Rs)+(Rt) Rd
000000
Rs
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
RD
A
指令
存储器
IM
ALU

## Slide 97: Lw指令详解
主存地址是物理地址？
lw $s0,32($s1)
Notes: 强制对齐

## Slide 98: Lw指令数据通路
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
20:16
25:21
15:0
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
ALU
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
CLK
RegWrite
AluOP
CLK
PC
20:16
25:21
15:0
SignImm
WE
RD
A
数据
存储器
DM
WD
CLK
Rs
Rt
lw $s0,32($s1)
（Rs）
地址
RD
A
指令
存储器
IM
Sign Extend
Mem[(Rs)+Imm16])Rt
指令字
立即数
OP
Rs
Rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits
ALU
寄存器组
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
CLK

## Slide 99: sw指令数据通路
sw $s0,32($s1)
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
20:16
25:21
15:0
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
ALU
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
CLK
RegWrite
AluOP
MemWrite
CLK
PC
指令字
20:16
25:21
15:0
R2
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
(Rt) Mem[(Rs)+Imm])
Sign Extend
Rs
Rt
地址
（Rs）
（Rt）
ALU
立即数
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
CLK
R2
RD
A
指令
存储器
OP
Rs
Rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits

## Slide 100: 数据通路综合
000000
Rs
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
OP
Rs
Rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
0
1
0
1
0
1
SrcB
SrcA
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
CLK
CLK
RegWrite
AluSrc
AluOP
MemToReg
RegDst
凡是有多个输入来源的，增加MUX，引入控点

## Slide 101: 单周期MIPS数据通路
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
控
制
器
Func
Op
rs
rt
rd
PC+4

## Slide 102: R型指令数据通路建立过程
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
OP
RS
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
R 型指令
①
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
移位指令 如何实现
Notes: 移位指令见ppt页面外的图

## Slide 103: LW指令数据通路建立过程
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
Sign Extend
OP
Rs
Rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits

## Slide 104: SW指令数据通路建立过程
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
Sign Extend
OP
Rs
Rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits

## Slide 105: Beq指令数据通路建立过程
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemWrite
AluOP
ALUSrc
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
Branch
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
Sign Extend
+
<<2
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
OP
Rs
Rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits

## Slide 106: 单周期MIPS关键路径 LW指令
CLK
指令字
4
PC+4
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
CLK
PC+4
rs
rt
rd
CLK
指令字
4
PC+4
20:16
25:21
15:11
15:0
SignImm
+
PCBranch
SrcA
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
PC+4
rs
rt
ALU
0
1
0
1
RD
A
指令
存储器
ALU
0
1
Tclk_to_q
Tregfile_read
Tmem
Talu
Tmem
Tmux
Tsetup
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
RD
A
指令
存储器
  性能取决于最慢的指令，时钟周期过长
Sign Extend
WE
RD
A
数据
存储器
WD
PC
PC

## Slide 107: 单周期MIPS控制器设计
控制器：纯组合逻辑电路
输入信号
  指令字Opcode，Func字段（12位）
输出信号
  多路选择器选择信号
  内存访问控制信号
  寄存器写使能信号
  运算器控制信号，指令译码信号
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
5:0
31:26
Func
Op
控
制
器

## Slide 108: 单周期数据通路小结
早期的小指令集计算机实现技术
单周期处理器的CPI为多少？
  CPI=1
  CPI越小，则性能越好！
单周期处理器的性能？
  计算机的性能除CPI外，还取决于时钟周期的宽度
  单周期处理器的时钟宽度为最复杂指令的执行时间
  很多指令可以在更短的时间内完成
  现代计算机采用多周期方式

## Slide 109: 本章主要内容
CPU的组成和功能
数据通路
指令周期与时序（★★★）
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
MIPS单周期CPU设计
MIPS多周期CPU设计
CPU设计实验

## Slide 110: 多周期MIPS数据通路特点
不再区分指令/数据存储器，分时使用部分功能部件
主要功能单元输出端增加寄存器锁存数据
传输通路延迟变小，时钟周期变短
PC
Address
存储器
Din
WD
R1#
R2#
W#
A
B
ALU
ALUOut
IR
DR
R1
R2
Dout
RegFile

## Slide 111: 多周期MIPS CPU数据通路
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
WE
RD
A
Memory
WD
CLK

## Slide 112: 多周期MIPS取指令阶段T1
ALU
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
C
CLK
31:26
5:0
Addr
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
WE
RD
A
Memory
WD
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
MemWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcA
PCEn
PC
00
01
10
11
PCWrite
ALUSrcB
IRWrite
0
1
0
1
0
1
0
1
Mem[PC]IR PC+4PC
ALU
PC+4PC
Mem[PC]IR
CLK
EN
EN
CLK
CLK
EN

## Slide 113: 多周期MIPS取指令阶段T2
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
Aluout
EN
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
0
1
0
1
0
1
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
Aluout
0
1
rs
rt
rd
EN
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
PC+4
0
1
0
1
0
1
译码、RegA、B、PC+4+Imm16<<2C
ALU
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
EN
CLK
Sign Extend
<<2
C
CLK
C
AluOp
ALUSrcB
00
01
10
11
控 制 器
Func
Op

## Slide 114: R型指令执行状态周期T3~T4
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
A
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
0
1
rs
rt
rd
EN
CLK
CLK
CLK
CLK
C
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
PCEn
RegWrite
RegDst
MemtoReg
PC+4
00
01
10
11
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
0
1
0
1
0
1
ALU
T3 :运算
CLK
T4：写回
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File

## Slide 115: LW指令执行状态周期T3~T5
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
0
1
0
1
0
1
EN
CLK
31:26
5:0
Addr
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
A
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
rs
rt
rd
EN
CLK
CLK
CLK
WE
RD
A
Memory
WD
CLK
CLK
IR
DR
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
PCEn
RegDst
RegWrite
MemtoReg
PC+4
00
01
10
11
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
IorD
0
1
0
1
0
1
ALU
0
1
T4:访存
T3:算操作数地址
T5 :写回
00
01
10
11
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
CLK
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
0
1
C
CLK
控 制 器
Func
Op

## Slide 116: Beq指令执行状态周期T3
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
CLK
31:26
5:0
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
A
SignImm
4
<<2
SrcA
Equal
AluResult
C
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
EN
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC+4
0
1
0
1
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
ALU
0
1
比较
00
01
10
11
CLK
分支
地址
EN
CLK

## Slide 117: 多周期状态转换图
MemtoReg=1
RegWrite=1
lorD=1
ALUSrcA=1
ALUSrcB=10
ALUOp=XX
AluSrcB=01
ALUop=xx
IRWrite=1
PCWrite=1
ALUSrcB=11ALUOp=xx
ALUSrcA=1
ALUOp=xx
ALUSrcA=1
ALUOp=xx
PCSrc=1
Branch
lorD=1
MemWrite=1
RegDst=1
RegWrite=1
S4:Mem
Writeback
S3:MemRead
S2:MemAdr
S0:Fetch
S1:Decode
S6:Execute
S7:ALU Writeback
S8:Branch
S5:MemWrite
Reset
LW/SW
R-type
LW
SW
BEQ

## Slide 118: 设计控制器
指令寄存器
IR
反馈信号
I1
Im
微操作控制信号序列
C1
Cn
B1
Bj
ID
状态寄存器
硬布线
控制器
组合逻辑
现态
现态
FSM
状态机
组合逻辑
次态
时钟
CLK
次态
指令
译码
机器指令字  控制器信号序列
多周期的问题？

## Slide 119: 本章主要内容
CPU的组成和功能
数据通路
指令周期与时序（★★★）
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
MIPS单周期CPU设计
MIPS多周期CPU设计
CPU设计实验

## Slide 120: 实验目标与任务
学生理解单周期MIPS CPU基本原理
  能在Logisim平台中设计实现单周期MIPS CPU
  8条核心指令，能运行冒泡排序测试程序
学生理解MIPS多周期处理器的基本原理
  能在Logisim平台中设计实现MIPS 多周期CPU
  微程序、硬布线控制器，两种方案
  8条核心指令，能运行冒泡排序测试程序

## Slide 121: MIPS实验 8条核心指令集
# | MIPS指令 | RTL功能描述
1 | add rd,rs,rt | R[rd]←R[rs]+R[rt] 不考虑溢出
2 | slt rd,rs,rt | R[rd]←R[rs]<R[rt] 小于置1，有符号比较
3 | addi rt,rs,imm | R[rt]←R[rs]+SignExt16b(imm) 不考虑溢出
4 | lw rt,imm(rs) | R[rt]←Mem4B(R[rs]+SignExt16b(imm))
5 | sw rt,imm(rs) | Mem4B(R[rs]+SignExt16b(imm))←R[rt]
6 | beq rs,rt,imm | if(R[rs] =R[rt]) PC ← PC + SignExt18b({imm, 00})
7 | bne rs,rt,imm | if(R[rs]!=R[rt]) PC ← PC + SignExt18b({imm, 00})
8 | syscall | 系统调用，这里用于停机
可实现内存区域冒泡排序

## Slide 122: RISC-V实验 8条核心指令集
# | RISC-V指令 | RTL功能描述
1 | add rd,rs1,rs2 | R[rd]←R[rs1]+R[rs2]
2 | slt rd,rs1,rs2 | R[rd]←R[rs1]<R[rs2] 小于置1，有符号比较
3 | addi rd,rs1,imm | R[rd]←R[rs1]+SignExt12b(imm)
4 | lw rd,imm(rs1) | R[rd]←Mem4B(R[rs1]+SignExt12b(imm))
5 | sw rs2,imm(rs1) | Mem4B(R[rs1]+SignExt12b(imm))←R[rs2]
6 | beq rs1,rs2,imm | if(R[rs1] =R[rs2]) PC ← PC + SignExt13b({imm, 0})
7 | bne rs1,rs2,imm | if(R[rs1]!=R[rs2]) PC ← PC + SignExt13b({imm, 0})
8 | ecall | 系统调用，这里用于停机
可实现内存区域冒泡排序

## Slide 123: 构建单周期MIPS数据通路
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
控
制
器
Func
Op
rs
rt
rd

## Slide 124: 构建单周期RISC-V数据通路

## Slide 125: 单周期MIPS控制器设计
单周期控制器无时序逻辑，纯组合逻辑电路
输入信号：指令字Opcode，Func字段（12位）
输出信号：所有控制信号
设计方法：真值表  表达式  电路
利用Logisim自动生成电路
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
5:0
31:26
Func
Op
控
制
器

## Slide 126: 多周期MIPS 顶层视图
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1

## Slide 127: 构建指令周期状态转换图

## Slide 128: 构造微程序控制器
根据状态转换图设计微程序
按微程序入口地址设计地址转移逻辑
构造微程序控制器
控制
存储器
微指令
IR
指令寄存器
地址转移
组合逻辑
状态条件
指令
操作码
微地址
微地址
判别字段
微操作控制字段
下址字段
操作控制信号
μAR
微地址寄存器
时钟脉冲CLK
微指令字
微程序
入口地址
下址
MUX
1
0

## Slide 129: 微程序控制器Logisim实现
下址字段逻辑
微指令
译码阶段地址转移逻辑

## Slide 130: 硬布线控制器Logisim实现
状态信号组合逻辑
实现控制器状态机组合逻辑

## Slide 131: 程序员角度理解 高级语言如何执行成二值逻辑
c=a+b;
add $s1, $s2,$s3
OP=00
18
19
17
0
32
链接器
目标代码
机器语言
可执行代码
存储器
加载器
执行
C语言
编译器
汇编语言
汇编器
取指令

## Slide 132: 作业
Page 285
  6.5
  6.6
  6.7

## Slide 133: Thanks