## Slide 2
九、输入输出原理
谭志虎

## Slide 3: 本章主要内容
输入输出系统概述
外围设备定时方式与信息交换方式
程序中断方式
DMA方式
通道方式

## Slide 4: 输入/输出系统的组成与功能
外部设备、接口部件、总线以及相应的管理软件统称为计算机的输入/输出系统，简称I/O系统
  完成计算机内部二进制信息与外部多种信息形式间的交流
  保证CPU能够正确选择I/O设备并实现对其控制，与数据传输
  利用数据缓冲、合适的数据传送方式，实现主机外设间速度匹配

## Slide 5: 外围设备的定时方式
外围设备种类繁多，不同设备在速度上差异甚远，信号格式也不尽相同，如何将不同速度的设备与高速运转的主机相连？如何同步?
输入输出设备与CPU交换数据的基本过程
  输入过程
  输出过程
Notes: 硬盘，网络，串口，并口设备

## Slide 6: 输入输出过程
输入过程
  CPU将一个地址放在地址总线上，选择设备
  CPU等候输入设备的数据成为有效
  CPU从数据总线读入数据
输出过程
  CPU将一个地址放在地址总线上，选择设备
  CPU把数据放在数据总线上；
  输出设备认为数据有效，取走数据
Notes: 如何判断有效成为输入输出定时的关键

## Slide 7: 不同设备的定时
如何判断数据有效是外设定时的关键；
速度不同的外围设备共有三种定时；
  速度极慢或简单的外围设备(机械开关，显示二极管)
    直接输入输出
  慢速或中速的外围设备
    异步定时
  高速的外围设备
    同步定时
Notes: 对于LED，电压采样的简单设备，GPIO端口

## Slide 8: 信息交换方式
程序查询方式
程序中断方式
直接内存访问方式
通道方式
外围处理机方式
Notes: 幼儿园的例子作类比

## Slide 9: 程序查询方式
N
N
传送数据
Y
关闭设备
Y
传送完
信息交换完全由CPU执行程序实现。
  启动设备;
  反复查询设备直至设备准备好;
  传输单个数据
  重复2-3步直至数据传输完毕
CPU外设串行工作，反复查询设备状态占用较多CPU时间，系统效率低。
  CPU占用率取决于查询频率
用于早期的计算机
准备好
查询设备状态
传送量计数
内存地址递增
启动设备
Notes: 查询和传输都依赖于CPU

## Slide 10: 程序中断过程
启动设备 getchar()
当前进程挂起，调度其他进程运行(主程序)，同时外设进行数据准备；
数据就绪后，外设以中断请求方式主动告知CPU
CPU执行一条指令结束后，发现中断请求，中断主程序
中断响应，保存断点，转向设备中断服务子程序
中断服务（一般传输一个字）, 唤醒等待进程
中断处理完毕后返回主程序
时间片轮转到getchar()所在进程，继续运行

## Slide 11: 中断优势
提高了CPU的使用效率
  主动告知机制避免了反复查询设备状态
  仍需CPU占用（中断服务子程序运行时间+中断开销）
适合随机出现的服务
需要专门的硬件

## Slide 12: 直接内存访问DMA方式
中断方式用中断服务子程序完成数据交换
  效率较低
    一次中断仅传输少量数据，CPU开销大
  不适合于成组数据交换
DMA用于成组交换数据的场合
硬件执行I/O交换
  准备阶段和结束阶段需要占用CPU
  传输阶段DMAC从CPU接管总线，直接在内存及外设之间进行，节约了中断开销
需要更多硬件
Notes: 批量发送，硬盘PIO,DMA /sbin/hdpara -d

## Slide 13: 通道方式
DMA方式的进一步发展，数据的传送方向、内存起始地址及传送的数据块长度等都由独立于CPU的通道来进行控制，可进一步减少CPU的干预。
  通道是一个具有特殊功能的处理器IOP
  分担CPU的I/O 处理的功能
  可实现外设的统一管理和DMA操作
  大大提高CPU效率，更多的硬件
通道执行通道程序来完成CPU指定的I/O任务，通道程序是由一系列通道指令组成的。
当通道执行完通道程序后，就发出中断请求表示I/O结束，CPU响应中断请求，执行相应的中断处理程序实现与通道之间的数据传输。

## Slide 14: 信息交换方式
程序查询方式
程序中断方式
直接内存访问方式
通道方式
外围处理机方式

## Slide 15: 程序中断方式
中断基本概念
程序中断基本接口
中断仲裁方式
中断控制器

## Slide 16: 中断基本概念
CPU暂时中止现行程序的执行，转去执行为某个随机事件服务的中断处理子程序，处理完后自动恢复原程序的执行
实现主机和外设准备阶段的并行工作
  避免重复查询外设状态、提升工作效率
程序
启动设备
设备请求中断
设备准备
中断服务
主程序

## Slide 17: 中断的分类与作用
中断技术赋于计算机应变能力，将有序的运行和无序的事件统一起来，大大增强了系统的处理能力
  主机外设并行工作
  程序调试
  故障处理
  实时处理
  人机交互
中断
内中断（异常）
外中断
(
强迫中断
)
自愿中断
——
指令中断
强迫中断
硬件故障
软件出错
不可屏蔽中断
可屏蔽中断

## Slide 18: 程序中断处理示意图
主程序
A请求中断
B请求中断
C请求中断
A中断服务子程序
B中断服务子程序
C中断服务子程序
子程序与中断服务子程序与的区别？
  子程序在特定位置显式调用，后者随机调用，现场不同？
如果A，B，C同时产生中断？
  中断优先级问题，中断仲裁
如果正在运行A中断服务子程序，又收到B中断？
  中断嵌套
什么是主程序?

## Slide 19: 指令执行一般流程
取指令、执行指令反复循环
指令功能、寻址方式不同，数据通路不同，执行时间不同，如何安排时序？
  访存指令、寄存器运算指令、加法指令、除法指令
取指令
PC++
指令译码
数据操作
指令执行
操作数
地址计算
取操作数
操作数
地址计算
存操作数
无中断异常
中断响应
周期
有异常、中断请求

## Slide 20
关中断
断点EPC
中断识别，地址PC
Yes
中断
取指令
执行指令
保护现场
设备中断服务子程序
恢复现场
开中断
中断返回 EPCPC
No
单重中断
中断
周期
中断隐指令
中断
服务程序
Notes: 关中断，开中断类似PV操作，保证中断服务的原子性

## Slide 21: 中断优先级
多设备同时产生中断请求时，如何处理？
  优先级高的先响应，优先级低的后响应
  CPU优先级随不同中断服务程序而改变
    执行某设备中断服务子程序
    CPU优先级就与该设备的优先级一样
  优先级高的中断请求可否中断优先级低的程序？

## Slide 22: 单级中断与多级中断
高优先级中断请求能否中断运行中的程序呢？
系统硬件、软件开销的权衡
  单级中断
    所有中断源均属同一级，离CPU近的优先级高
    CPU处理某个中断时，不响应其他中断
  多重中断
    优先级高的中断可以打断优先级低的中断服务程序
    中断嵌套
主程序 A B C

## Slide 23: 同时中断请求的处理方法
A>B>C

## Slide 24: 划分优先级的一般规律
硬件故障中断属于最高级，其次是程序错误中断
非屏蔽中断优于可屏蔽中断
DMA请求优先于I/O设备传送的中断请求
高速设备优于低速设备
输入设备的中断优于输出设备
实时设备优先于普通设备

## Slide 25: 优先级实现---中断仲裁
同一时刻可能有多个设备同时发出中断请求，响应谁？
  链式查询
  独立请求
  分组链式结构

## Slide 26: 链式查询方式
IG
IR
IR:
中断请求
IG:
中断许可
CPU
设备n
设备1

## Slide 27: 独立请求方式
IR1
IG1
...
...
IRn
IGn
IRx: 中断请求
IGx: 中断许可
CPU
设备n
设备1

## Slide 28: 分组链式
IG1
IR1
CPU
设备
n
设备
1
IG2
IR2
设备
n
设备
1

## Slide 29: 二维优先级示意图 (中断共享)
Notes: 中断共享、中断识别，同一优先级只能共享一个中断号，PCI只有4个中断请求

## Slide 30: 中断屏蔽
响应优先级
  CPU对各设备中断请求进行响应，并准备好处理的先后次序，这种次序往往在硬件线路上已固定，不便于变动。
处理优先级
  CPU实际对各中断请求处理的先后次序。如果不使用屏蔽技术，响应的优先次序就是处理的优先次序。
中断屏蔽技术可动态改变各设备的处理优先级

## Slide 31: 中断屏蔽方式
响
应
优
先
级
当CPU执行某个设备的中断服务程序时，如何设置中断屏蔽字？

## Slide 32: 优先编码器

## Slide 33: 中断屏蔽位
中断请求寄存器IR
  对应位为1表示相应外设发出了中断请求
  中断字，中断码
中断屏蔽寄存器INM
  对应位为1设置屏蔽，否则取消屏蔽
  每个设备都有自己独立的中断屏蔽字
  CPU执行某设备的中断服务子程序时将其中断屏蔽字载入INM
  不可屏蔽中断不受中断屏蔽寄存器的控制
中断允许触发器IE

## Slide 34: 屏蔽码
控制各设备接口的屏蔽触发器，可改变处理次序。
运行某个设备的中断服务程序时载入对应的屏蔽码

## Slide 35: 例子
假定硬件原来的响应顺序为0→1→2，试设置中断屏蔽字，将中断优先级改为1→2→0。
设备/屏蔽字 | L0 | L1 | L2
L0 | 1 | 0 | 0
L1 | 1 | 1 | 1
L2 | 1 | 0 | 1

## Slide 36: 中断识别（寻找入口地址）
向量中断
  将服务程序入口(中断向量)组织在中断向量表中；响应时由硬件直接产生相应向量地址，按地址查表，取得服务程序入口，转入相应服务程序。
    硬件查询法
    独立请求法
非向量中断
  将服务程序入口组织在查询程序中；
  响应时执行查询程序查询中断源，转入相应服务程序。
    程序识别 （软件方法）

## Slide 37: 中断向量法

## Slide 38: 程序识别
Notes: 软件查询法，一个中断号，在中断程序中再分支

## Slide 39
关中断
断点EPC
中断识别，地址PC
Yes
中断
取指令
执行指令
保护现场
设备中断服务子程序
恢复现场
开中断
中断返回 EPCPC
No
关中断
断点EPC
中断识别，地址PC
Yes
No
中断
取指令
执行指令
保护现场（含屏蔽字）
设置新的屏蔽字
开中断
设备中断服务子程序
关中断，恢复现场
开中断 中断返回 EPCPC
单重中断
中断
周期
中断隐指令
中断
服务程序
中断
周期
中断
服务程序
多重中断

## Slide 40: 中断处理中的问题
中断响应条件
  中断允许触发器处于允许状态
  对应的中断未被屏蔽
  无更高优先级的DMA请求
  中断嵌套必须优先级更高
  指令已经执行完最后一个机器周期
    保证指令执行的完整性；
    缺页中断的中断时机？
保存现场，恢复现场
  中断程序用到的通用寄存器，EPC，屏蔽字
  缺页中断的断点和普通中断断点不一致
中断过程由软硬件结合完成

## Slide 41: 中断方式接口

## Slide 42: 工作过程
主机启动设备
设备准备传送
发中断请求信号
主机响应中断
数据传送

## Slide 43
设备 | 屏 蔽 码 A B C
A | 1 1 1
B | 0 1 0
C | 0 1 1
CPU | 0 0 0
13.A、B、C是与主机连接的3台设备，在硬件排队线路中，它们的响应优先级是A＞B＞C＞CPU，为改变中断处理的次序，将它们的中断屏蔽字设为:
20 40 60 80
中断
请求
t(s)
A B C请求
请按下图所示时间轴给出的设备中断请求时刻，画出CPU执行程序的轨迹。A、B、C中断服务程序的时间宽度均为20  s。

## Slide 44
解：从中断屏蔽字看出，其处理优先级为：
A>C>B
故CPU运行轨迹如下：
A服务
B服务
C服务
CPU
A
B
C
20 40 60 80

## Slide 45: DMA方式
DMA基本概念
DMA传输方式
基本DMA控制器

## Slide 46: DMA基本概念
中断方式
  传送一个数据执行一次中断服务子程序（几十条指令）
  效率低下，不适合于高速传输的系统。
DMA方式
  外设与主存间建立一个由硬件管理的数据通路
  CPU不介入外设与主存的数据传送操作
  减少CPU开销，提升效率
CPU
主存
DMA
接口
接口

## Slide 47: 内存争用
DMA方式进行数据传送时
  DMA控制器直接访问内存
  CPU执行主程序 (需要访内)
  主存使用权的冲突（资源冲突）
如何处理这种冲突？
  停止CPU使用主存
  DMA与CPU交替使用主存
  周期挪用法

## Slide 48: 停止CPU使用主存
DMA传送数据时，CPU停止使用主存
一批数据传送结束后，DMA再交还主存使用权
DMA传送过程中，CPU处于等待状态

## Slide 49: 停止CPU访内
1. DMA批量数据传输周期过长，CPU长期无法访内
2. 外设传送两个数据的时间间隔大于存储周期，内存未充分利用
内存工作
CPU访内
DMA访内

## Slide 50: DMA与CPU交替使用主存
每个CPU工作周期分成两段
  一段用于 DMA访问主存
  一段用于CPU访问主存
无主存使用权移交过程
CPU周期
DMA访内
CPU访内

## Slide 51: 周期挪用法
DMA要求访问主存时，CPU暂停一个或多个存储周期。一个数据传送结束后，CPU继续运行。
CPU现场没有变动，仅延缓了指令的执行
  周期挪用，或称周期窃取。
如发生访存冲突，则DMA优先访问。
M1 M2 存储周期 M3
DMA
挪用
传送
数据
外设准备数据

## Slide 52: DMA主要操作过程
准备阶段 （CPU干预）
传送阶段
结束阶段 （CPU干预）

## Slide 53: DMA主要操作过程（准备阶段）
主机通过CPU指令向DMA接口发送必要的传送参数，并启动 DMA工作。
  数据传送的方向
  数据块在主存的首地址
  数据在外设存储介质上的地址
  数据的传送量

## Slide 54: DMA主要操作过程（传送阶段）
  宏观 DMA是连续传送一批数据
  微观 每传送一个数据，发一次DMA请求，经历一个复杂的循环操作。
  传输过程
  外设准备好数据，向主机发DMA请求
  CPU在当前机器周期执行完毕后响应该请求, 让出主存使用权； (周期挪用方式)
  DMAC挪用一个存储周期对主存进行访问
  周期挪用结束后，给DMA接口应答信号
  DMA接口接到应答信号，撤除DMA请求，数据缓冲区地址指针加1，计数器减1
  若传送完毕，则进入结束阶段；否则跳转到第1步

## Slide 55: DMA主要操作过程（结束阶段）
DMA在两种情况下都进入结束阶段。
  正常结束，一批数据传送完毕
  非正常结束，DMA故障
结束阶段DMA向主机发出中断请求
CPU执行中断服务程序
  查询DMA接口状态，根据状态进行不同处理

## Slide 56: 一个数据块的传送过程
DMA请求
DMA响应
传送一个字
DMA结束
N
Y
传送完?
修改地址指针
字计数器
发送内存地址
DMA请求
DMA响应
传送一个字
DMA结束
N
Y
传送完?
修改地址指针
字计数器
发送内存地址
停止访内方式
周期挪用方式

## Slide 57: DMA与程序中断的区别
中断通过程序传送数据，DMA靠硬件来实现。
中断时机为两指令之间，DMA响应时机为两存储周期之间。
中断不仅具有数据传送能力，还能处理异常事件。DMA只能进行数据传送。
DMA仅挪用了一个存储周期，不改变CPU现场。
DMA请求的优先权比中断请求高。CPU优先响应DMA请求，是为了避免DMA所连接的高速外设丢失数据。
DMA利用了中断技术

## Slide 58: 例题
某计算机CPU主频500MHz，CPI为5。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s,采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。
（1）在中断方式下，CPU用于外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？
  传输32bit，需一次中断，
  所需CPU开销TI/O=（18+2）×CPI×T=20×5/500MHz
  传输32bit，需要的总时间Ttotal=32/8/0.5MB/s
  CPU用于外设I/O时间占整个CPU时间比例= TI/O/Ttotal=2.5%

## Slide 59: 例题
某计算机CPU主频500MHz，CPI为5。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s,采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。
当外设的数传率为5MB/s时，改用DMA方式。假定DMA传送块大小为5000B，且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少（假定DMA与CPU之间没有访存冲突）
  DMA传输阶段不需要占用CPU时间。
  传输5000B，需一次DMA，所需CPU开销TIO=500×T=500/500MHz
  传输5000B 需要的总时间Ttotal=5000/5MB/s
  CPU用于外设I/O时间占整个CPU时间比例= TIO/Ttotal=0.1%

## Slide 60: DMA控制器

## Slide 61: 工作过程
设备准备好,发启动信号,数据→数据缓冲寄存器;
置“1”请求标志,发DMA请求;
控制逻辑向CPU发保持HOLD请求;
CPU响应后,向DMA控制器发HLDA响应;
控制逻辑发DMA响应信号使请求标志复位为“0”,准备交换一个字
在系统总线中的ABUS上发内存地址,DBUS上发送数据;
在写命令控制下,把数据写入指定地址;
内存地址+1,字计数器－1.
跳转到第一步传送第二个字……..直至字计数器为0,DMA结束。

## Slide 62: 通道方式
通道的功能
通道类型
通道结构的发展

## Slide 63: 通道方式
DMA方式依赖硬件逻辑支持，随着设备数量的增加，DMA控制器增加，成本也相应增加。必须找出一种方法使DMA技术被更多的设备共享。
DMA接口的起始准备仍需CPU执行一段程序完成。高速设备的信息是成批传送的，一批数据包含了相当多的数据块，每一数据块都要使DMA接口初始化。数据块连续频繁地传送，其占用CPU的时间就不可忽视了。

## Slide 64: 通道方式
设置专用的输入输出处理机（通道），分担输入输出管理的全部或大部分工作。
吸取了DMA技术，增加了软件管理，设有专用通道指令
层次性的I/O系统
  一个主机可以连接多个通道
  一个通道可以管理多个设备控制器
  一个设备控制器又可以控制多台设备。

## Slide 65: 通道功能
根据CPU要求，组织设备与系统连接和通信；
选取通道指令，向设备发出操作命令；
指出数据在设备中的位置和主存缓冲区内的位置，组织设备与主存间的数据传输。
向CPU反映设备、设备控制器及通道本身的状态信息。
将外设和通道本身的中断请求，按次序及时报告CPU。
设备控制器介于通道与设备之间，是通道对外部设备实行具体控制的机构。
  将通道发送的命令转换为设备能接受的控制信号
  向通道反映设备的状态
  将设备的各种电平信号转换成通道能识别的标准逻辑信号。

## Slide 66: 通道分类
根据设备共享通道的情况及信息传送速度的要求分为3类
  字节多路通道
  选择通道
  数组多路通道

## Slide 67: 字节多路通道
包括若干子通道，每个子通道服务于一个慢速设备
在一段时间内交替执行多个设备的通道子程序
传输单位是字节
宏观上这些设备并行工作

## Slide 68: 选择通道
字节多路通道
  适合慢速设备，不适合高速设备
  高速设备传送两个字节间的空闲很短
选择通道
  设备以成批数据连续传送方式占用通道，直到指定数量的数据全部传送完毕，通道才转为其它设备服务。
  选择通道在物理上可以连接多个设备，但设备不能同时工作。
  选择通道只有一个子通道，它适用于大批量数据的高速传送。

## Slide 69: 选择通道

## Slide 70: 数组多路通道
通道能高速传送数据，但设备辅助操作时间不能有效利用
  如硬盘启动后，平均定位时间较长，磁带机磁头定位时间更长，可达几分钟。导致通道处于等待状态
为利用这段时间，将字节多路和选择通道折中，称为数组多路通道。
  多个设备以数据组（块）为单位交叉使用通道。
  设备占用通道时，连续传送一组数据，然后将出让通道使用权
  数据组的大小因设备而异，有256B、512B或1KB等。

## Slide 71: 数组多路通道
数组多路通道也包含若干个子通道。
  数组多路通道适用于中、高速设备，如磁带机、磁盘等。
  传送的基本数据数据单位与字节通道不同。
  同一时刻只允许一个设备进行传输型的工作
某设备执行辅助操作时
  通道暂时断开与该设备的连接，挂起与该设备对应的通道程序
  转为其它设备服务，当设备完成了辅助操作，且通道空闲时，通道才重新转为该设备服务。
传送效率高，硬件复杂度高

## Slide 72: 作业
Page 393
  9.3
  9.4
  9.6
  9.7

## Slide 73: Thanks